## Slide 1: Kicad
Vejen til nemmere PCB design

## Slide 2: Gert Lauritsen
BENG Digital Electronic
Medskifter af Skytem
SW&HW udvikler
Brygger ØL
3 børn, kone, hus og Ford
https://www.youtube.com/watch?v=AwNg--LtuMc

## Slide 3: Agenda
Hovedvindue i KiCad (projektvindue)
Diagram editor
Symbol biblioteksadministrator
Simulator
Diagramopsætning
Symbolattributter
Symbol editor
Layout editor
Layout editor opsætning
Footprint egenskaber
3D-visning
Gerber-visning
Billedkonverter
Lommeregner-værktøjer
Drawing sheet editor
Plugin- og indholdsstyring

## Slide 4: Åbning af eksistrende projekt
Schematic
PCB

## Slide 5: Grundlæggende opsætning
Som noget af det første bør man beskrive sit project I Title Block.
Betemme om det skal være hierakisk ellse bare plan file.

## Slide 6: Main Toolbar
Alle kommandoer kan tilgås via shortcut, hvilket klart kan anbefales.
Søg komponenter
MPN
Libery function
Open/save
Zoom
Unit
Net
Wire/Bus

## Slide 7: Opbygning af diagram
Gyldne regler
Opdel i funktioner
Vcc op / GND ned
Signal in fra venstre og ud til højre
Undgå at krydse
Notes: HOT key

## Slide 8: PlacePart
Shift+A
Søg bade på part og beskrivelse
Rotation r/y
Datablad linket på
Part propertry
Eksterne Library (digikey/mouser)

## Slide 9: Symboler
Power objekter/symboler [P]
Hieraki porte
Globale Nets
Lokale Net
Symboler repræsentere ikke komponeter

## Slide 10: Forbindelser
Inden for same side kan komponenter forbindes på to måder
  Forbindelse med wire [W]
  Forbindelse med same netnavn
  Power forbindelse skabes vha navnet og ikke det grafiske udseende

## Slide 11: Wires, Busser og og Bus Entries
Anvend Bus Entry til at angive forbindelse til bus
Brug Net til at navngive bus I formattet D[0..x], A[0…16]
Notes: Automatisk bennummer fra KiCad8

## Slide 12: Opgave Tegn følgende skematic

## Slide 13: Hierarkisk design
Opret sheet
Gå ind I sheet
Export porte
Notes: Present sensor

## Slide 14: Footprint/netliste
Annotate
Place footprint

## Slide 15: Lib Symboler
Lib Editor

## Slide 16: Agenda (PCB)
Layout editor
Layout editor opsætning
Footprint egenskaber
3D-visning
Gerber-visning
Billedkonverter
Lommeregner-værktøjer
Drawing sheet editor
Plugin- og indholdsstyring

## Slide 17: Layout editor
Gennemgang af funktioner
Placement
Check af footprint
Notes: Wirenet
Sammenkædning af sch og PCB

## Slide 18: Footprint egenskaber
Outline

## Slide 19: 3D-visning
Mekanik
Layer

## Slide 20: Gerber Viever /Export
Gerber
JLCPCB

## Slide 21: Opgave PCB routing
Route det første schematic til PCB

## Slide 22: RF design
5 Regler for nem RF design
Brug 4 lags print
Integreret/små komponenter
50Ω overalt
Følg fabrikantens anbefallinger
Route RF først

## Slide 23: Kontrolleret impedans
Kritisk længde
Microstrip (antenner m.m.) https://cart.jlcpcb.com/impedanceCalculation
Pad-to-Trace
Clearende
Balanceret par (usb m.m.)

## Slide 24: Plugin
KiKit
Interactive HTML BOM

## Slide 25: Hjemmeopgave
Tegn jeres eget schematic
Læg det ud på print max 15*15cm
Send Gerber